## Slide 1
Pr : EMSI Casa
Réseaux Informatiques 2
2024 - 2025

## Slide 2
Chapitre 1 : Introduction( TCP/IP & OSI…)
Chapitre 2 : Trame Ethernet II et Datagramme IP
Chapitre 3 : La Fragmentation
Plan de la Partie 1:

## Slide 3
2.1 Trame Ethernet II
2.2 Datagramme IP
Plan du Cours

## Slide 4: Trame Ethernet II
Il existe plusieurs protocoles de couche liaison de données:
LAN:
Liaison filaire: Ethernet
Liaison sans fil: Wi-Fi ou 802.11. WAN:
En mode point-à-point : HDLC.

## Slide 5
LAN
En mode Multipoint: Ethernet
Trame Ethernet

## Slide 6
Évolution de la technologie Ethernet
1980 : Naissance d'Ethernet I (DIX 1.0 - DEC, Intel, Xerox) avec un débit de 10 Mb/s.
1982 : Amélioration du débit avec Ethernet II (DIX 2.0).
1983 : L'IEEE publie la norme IEEE 802.3, permettant la normalisation du protocole sur tous les équipements réseau, indépendamment du fabricant.
Mises à jour : La norme a été régulièrement améliorée pour intégrer de nouvelles technologies.

## Slide 7: Adresse physique : adresse MAC
Il s'agit d'un identifiant unique pour chaque interface réseau (adresse MAC)
Stockée dans la carte réseau.
Le constructeur de la carte la gravait (ou tatouait) directement sur l'interface lors de la fabrication, un procédé appelé "BIA" (Burned-In Address). Toutefois, certaines cartes modernes permettent de modifier cette adresse via des logiciels ou le BIOS
Codée sur 48 bits découpables en 6 octets, en format hexadécimal
00-1E-33-1D-6A-79
Formes possibles d'écriture d'une adresse MAC :
  Avec des tirets :00-1E-33-1D-6A-79 (format courant sous Windows).
  Avec des deux-points :00:1E:33:1D:6A:79 (utilisé sous Linux/Unix).
  En blocs de 4 hexadécimaux (Cisco) :001E:331D:6A79 (format sur certains équipements réseau).
  En notation pointée (Cisco) : 001E.331D.6A79(sur certains routeurs et commutateurs Cisco).

## Slide 8: Adresse physique : adresse MAC
B1: c'est le bit d'individualité”. si le bit = 0 alors il s'agit unicast, sinon (bit=1) il s'agit d'une adresse multicast.
B2: bit d'individualité”: si le bit=0, l'adresse est définie par le constructeur (adresse universelle attribuée par l'IEEE, donc unique au monde), sinon (bit=1) l'adresse est définie par l'administrateur réseau (adresse locale, cas plus rare).
Les 3 premiers octets (24 bits) : Appelés OUI (Organizationally Unique Identifier), ils identifient le constructeur de l’interface réseau. Ces identifiants sont attribués de manière unique par l’IEEE.
Les 3 derniers octets (24 bits) Identifient de manière unique la carte réseau fabriquée par ce constructeur.
Notes: B1: c'est le bit d'individualité”. si le bit = 0 alors il s'agit d'une adresse unicast, sinon
(bit=1) c'est une adresse mulicast ou broadcast
B2: bit d'individualité”: si le bit=0 alors c'est le constructeur qui a défini l'adresse, sinon c'est l'administrateur réseau qui a défini l'adresse (cas très rare).
22 bits — OUI (Organization Unique Identifier): identifie le constructeur (Broadcom, Intel,
Atheros.…)
24 derniers bits: valeur définie par le constructeur pour rendre unique l'adresse MAC.

## Slide 9: Structure générale d'une trame Ethernet II
Accès réseau
Internet
Transport

## Slide 10: Trame Ethernet II
En-tête Liaison
Préambule
SFD
AA= 10101010
AB= 10101011
Préambule : (7 octets) :
Permet la synchronisation des horloges de transmission. Il s’agit d’une suite de 1 et de 0 soit 7 octets à la valeur 0xAA.
SFD : (1 octets):
“Starting Frame Delimiter”. Il s’agit d’un octet à la valeur 0xAB. Il doit être reçu en entier pour valider le début de la trame.
En-tête : (14 octets):
Adresse MAC du destinataire (6 octets)
Adresse MAC de l’émetteur (6 octets)

## Slide 11: Trame Ethernet II
Datagramme IP : (46 à 1500 octets)
Frame Check Sequence. Ensemble d’octets permettant de vérifier que la réception s’est effectuée sans erreur.
FCS : (4 octets)
Frame Check Sequence. Ensemble d’octets permettant de vérifier que la réception s’est effectuée sans erreur. C’est le résultat d'un calcul polynomial appelé CRC (Cyclic Redundancy Code).
EtherType | Protocole
0x0800 | IPv4
0x0806 | ARP (Address Resolution Protocol)
0x8035 | RARP (Reverse ARP)
0x8100 | 802.1Q (encapsulation vlan)
0x880B | PPP (Point-to-Point Protocol)
0x8847 | MPLS (Multi-Protocol Label Switching)
Exemples de valeurs du champ EtherType :

## Slide 12: Exemple d’application Décodage/Analyse d’une Trame Ethernet II
Exemple 1
Voici le contenu d’une trame Ethernet II :
Cette trame est présentée par groupes de 2 octets (avec 2 digits hexadécimaux par octet) séparés par des caractères espace ou des retours à la ligne (qui ne sont pas significatifs et servent juste à la lisibilité). Ni le préambule ni le FCS ne figurent dans cette capture :
1. Analyser cette trame pour extraire ses différents champs (Adresses, EtherType et Données)
Exemple 2

## Slide 13: Exemple d’application Décodage/Analyse d’une Trame Ethernet (Annexe)
Exemple 1

## Slide 14: Exemple d’application Décodage/Analyse d’une Trame Ethernet (Annexe)
Préambule | SFD | Adresse destination | Adresse Source | Type | Informations (Données) | FCS
7 Octets | 1 Octet | 6 Octets | 6 Octets | 2 Octets | 46 à 1500 Octets | 4 Octets
Champ Protocole (Décimal) | Champ Protocole (Hexadécimal) | Protocole
2048 | 08 00 (s’écrit : 0x800) | IPv4
2054 | 08 06 (s’écrit : 0x806) | ARP
Le champ ‘Type’ de la trame Ethernet II :
Annexe : Structure de l'en-tête Ethernet II
La trame Ethernet II :

## Slide 15
2.1 Trame Ethernet II
2.2 Datagramme IP
Plan du Cours

## Slide 16: Emplacement de la couche Internet dans l'architecture TCP/IP
Application
Transport
Internet
Accès réseau

## Slide 17: Structure de datagramme IP
Dans la couche IP (Internet Protocol) du modèle TCP/IP, l’unité de transmission est appelée un datagramme. Ce dernier est de longueur variable et se compose de deux parties :
L'en-tête (de 20 à 60 octets), contenant des informations essentielles pour le routage et la livraison.
Les données (ou charge utile), correspondant aux informations transportées.
L'en-tête IP est constitué de plusieurs champs spécifiques :
-VER (Version): Indique la version du protocole IP utilisée , 4 pour IPV4 ou 6 pour IPV6
–HLEN (Header Length) : Spécifie la longueur de l'en-tête en mots de 4 octets : Une valeur de 5 indique un en-tête standard de 20 octets, Des options supplémentaires peuvent augmenter cette taille

## Slide 18: Structure de datagramme IP
Entête du paquet
PDU de la couche Transport

## Slide 19: Datagramme IP (IP Version)
IP Version (4bits):
Ce champ, codé sur 4 bits, indique la version du protocole IP utilisée.
Objectif : Assurer que l'émetteur et le destinataire utilisent la même version du protocole pour garantir l’interprétation correcte des datagrammes
Valeurs possibles :
0101 (5 en décimale)  Internet
Stream Protocol (ST , ST-II).
0110 (6 en décimale)  IPv6.
0111 (7 en décimale)  TP/IX.
1000 (8 en décimale)  PIP.
1001 (9 en décimale)  TUBA.
0100 (4 en décimale)  IPv4.

## Slide 20: Datagramme IP (HLEN ou IHL)
HLEN ou IHL (Internet Header Length)– Longueur de l'en-tête (4 bits) :
Ce champ de 4 bits indique la longueur de l'en-tête IP en mots de 4 octets (32 bits).
Valeur minimale : 5 (correspondant à 20 octets, taille standard sans options).
Valeur maximale : 15 (correspondant à 60 octets – avec options).
Calcul de la taille de l'en-tête IP à partir du HLEN (IHL)
Si HLEN = 5 (valeur minimale)
5 x 4 octets = 20 octets =160 bits
Si HLEN = 15 (valeur maximale)
15 x 4 = 60 octets (480 bits)

## Slide 21: Datagramme IP (HLEN)
1 er Octet
2-ème Octet
3-ème Octet
4-ème Octet
2 -ème mot
1er mot
3 -ème mot
4 -ème mot
5 -ème mot
mot optionnel
20 Octet

## Slide 22: Datagramme IP (DS ou Tos)
DS (Differentiated Service ) ou ToS (8 bits)
Définit l’importance d’un paquet selon un compromis entre faible délai, haut débit et haute fiabilité.
Tableau. Types of service

## Slide 23: Datagramme IP (Total length)
Total Length (Longueur totale du paquet) - 16 bits
Exprimée en hexadécimal, elle représente la taille totale du datagramme (en-tête + données).
La taille des données se calcule par :
Data = Total Length - HLEN (HLEN étant la longueur de l’en-tête).
La valeur des données (Data) est comprise entre 20 et 65 535 octets

## Slide 24: Datagramme IP (Identification)
Identification (16 bits )
Permet d'identifier un fragment par rapport au paquet IP d'origine.
Utilisé pour reconstituer les segments lors de la réception.

## Slide 25: Datagramme IP (Flags)
Drapeau (Flags) - 3 bits
Premier bit : Actuellement inutilisé.
DF (Don't Fragment - 2ᵉ bit) :
1 → Le paquet ne peut pas être fragmenté.
0 → Le paquet peut être fragmenté.
3. MF (More Fragments - 3ᵉ bit) :
1 → Le paquet est un fragment, d'autres suivent.
0 → Dernier fragment ou paquet non fragmenté.

## Slide 26: Datagramme IP (Flags, exemple)
Drapeau (Flags) - 3 bits
Exemple

## Slide 27: Datagramme IP (Fragmentation Offset)
Fragmentation Offset (13 bits)
Indique la position du début d’un fragment dans le datagramme d'origine.
L’unité de mesure est 8 octets.
Le premier fragment a une valeur de 0.

## Slide 28: Datagramme IP (Time to live)
Durée de vie (TTL - Time To Live) (8 bits)
Exprimée en hexadécimal.
Initialisée par l’émetteur, elle est décrémentée à chaque passage par un routeur.
Lorsque TTL = 0, le paquet est abandonné et un message ICMP est envoyé à l’émetteur.

## Slide 29: Datagramme IP (Time to live, exemple)
Durée de vie ou TTL (pour Time To Live) (8 bits), Exprimée en hexadécimal
Message envoyé de l'ordinateur (E) vers le serveur R

## Slide 30: Datagramme IP (Protocol)
Protocol (8bits)
Identifie le protocole utilisé par la couche supérieure.
Quelques valeurs courantes :
ICMP → 00000001 (binaire) = 01 (hexadécimal).
TCP → 00000110 (binaire) = 06 (hexadécimal).
UDP → 00010001 (binaire) = 17 (hexadécimal).

## Slide 31: Datagramme IP (Header checksum )
Header Checksum (Somme de contrôle de l'en-tête) - 16 bits
Calculée comme le complément à un de la somme complémentée à un de tout l’en-tête.
Permet de détecter les erreurs de transfert.
Si la somme de contrôle est invalide, le paquet est abandonné sans message d'erreur.

## Slide 32: Datagramme IP (IP Source ,Destination ,Options )
Adresse IP Source (32 bits), Destination (32 bits) et Options
Adresse IP source (32 bits) : Identifie l’émetteur du paquet.
Adresse IP destination (32 bits) : Identifie le récepteur.
Options (0 à 40 octets, par mots de 4 octets) : Champ facultatif utilisé pour des fonctionnalités avancées.
Data : Contient l'en-tête et les données de la couche supérieure.

## Slide 33: Exemple d’application Analyse de paquet IP
Exemple : Décoder l’en-tête du paquet IPv4 suivant (en hexadécimal) et en extraire toutes les informations possibles.
Protocole IP version
Longueur de l'en-tête du datagramme
Type of service (DS)
longueur total (Total Length ) et longueur de données
Identification du datagramme
Flags
TTL
Protocole
Checksum
IP source et IP destination
Champs en décimal | Champs en hexadécimal | Protocole
1 | 01 | ICMP
6 | 06 | TCP
17 | 11 | UDP
45 00 00 44 39 AD 00 00 FF 11 90 BA C0 A8 20 89 08 08 08 08 56 27 28 2B 30 1F 46 3B A6 87 99 13 3F 4D

## Slide 34: Exemple d’application Décodage/Analyse d’une Trame Ethernet